## Slide 1: СУ РТК – контроллер управления
Интерфейсы:
Mini USB – 2 шт.
DXL – 2 шт.
Ethernet – 1 шт.
Фитинг – 1 шт.
Дополнительные выводы:
Питание – 12 В
Тумблер питания – 1 шт.
Светодиод питания – 1 шт.
Dead man’s switch
4
3
1
2
5
6
7
8

## Slide 2: Встроенный контроллер на базе STM32
Подключения к контроллеру по USB
Подключение к контроллеру по DXL
Настройка контроллера

## Slide 3: Примеры для контроллера
Смена ID устройства
Поиск устройства Dynamixel

## Slide 4: NanoPi-AR - микрокомпьютер со встроенной ОС Linux
Подключение к NanoPi по USB
Подключение к NanoPi по DXL
Интерфейсы:
Подключение к NanoPi по Ethernet
Внешний вид NanoPi-AR
Назначение линий штыревых разъемов

## Slide 5: Подключение к NanoPi-AR
1. Скачать
Подключение по Serial-порту
Подключиться к левому порту USB
Узнать в диспетчере устройств COM-порт
3. Открыть MobaXterm -> вкладка Session -> вкладка Serial. Ввести COM-порт и скорость передачи данных
4. Ввести логин – root, пароль – 12345

## Slide 6: Настройка сети NanoPi-AR
1. Ввести команду в терминале: nmtui
2. Edit connection -> Wired connection 1
Adresses – IP адрес контроллера. Его можно заменить.
Подключаемые устройства должны быть в одной подсети.
Настройка IP адреса ПК пользователя
Проверка соединения
Сетевое имя контроллера: manipulator.local
Порт: 9999

## Slide 7: Подключение к веб-интерфейсу

## Slide 8: Подключение к веб-интерфейсу

## Slide 9: Работа с устройствами через скрипт
Подключение к NanoPi-AR по SSH
Скрипт по отправке сообщения через протокол UDP
Залить скрипт на устройство и запустить с помощью команды: python udp.py
Сообщение получено на стороне клиента

## Slide 10: Виды роботов-манипуляторов
Команды для управление манипулятором:
p:200:0:0:1#
'p' - palletizer manipulator
'p : coord. X : coord. Y : 0/1 - down/up gripper : 0/1 - switch off/on pump#'
Манипулятор с плоско-параллельной кинематикой (паллетайзер)
Манипулятор с угловой кинематикой
Команды для управление манипулятором:
g:200:0:0:0:0#
‘g’ – angle manipulator
'g : coord. X : coord. Y : coord. T : 0/1 - down/up gripper : 0/1 - switch off/on pump#'

## Slide 11: Смарт камера - TrackingCam
TrackingCam v.2
TrackingCam v.3
Готовый набор ПО для распознавания объектов по цвету и форме. По обратной связи присылает набор параметров распознанного объекта, например координаты, площадь, идентификатор
Работает через интерфейс DXL
Настройка производится через графический интерфейс.
Работает через интерфейс DXL и Ethernet.
Настройка производится через веб-интерфейс.

## Slide 12: Сервопривод Dynamixel
ВАЖНО:
У каждого привод свой идентификатор – ID
Можно объединять в одну сеть по интерфейсу DXL
Два режима работы: управление по скорости (Wheel mode), управление по положению (Position mode)